## Slide 1
基于 Bicubic 和机器学习图像增强
的 4K 60FPS 实时超分辨率IP核
队伍：虹ヶ咲学园芯片设计同好会
成员：黄金源 邓立唯 林明锋
Bicubic & Machine-learning Image Enhance 4K 60FPS Realtime Image Super-resolution IP

## Slide 2
一、算法介绍
目录
CONTENTS
三、FPGA系统介绍
二、架构与硬件实现

## Slide 3
二、系统架构
上采样算法： Bicubic 和 RAISR
Bicubic
参考周围 16 个像素(4 × 4)进行上采样
RAISR
一种基于样本学习的超分辨率算法
简单的插值方式把 LR 图像转化成 Pre-HR 图像
根据 Pre-HR 图像局部的梯度信息来对图像块进行分类
学习一组滤波器建立成对的 LR patch 与 HR 像素的映射关系
一、算法介绍

## Slide 4
以 RAISR 为主体框架，整体上分为了三个阶段：
  使用 Bicubic 上采样得到 Pre-SR；
  对图像以每个像素为中心进行 5×5 分块，进行 高斯-拉普拉斯(LoG) 卷积纹理检测后使用 CLBP + 角度信息求解进行纹理分类；
  利用步骤 2 得到图像块的类型找到对应的滤波器，作用于图像块进行卷积
Bicubic
双三次插值
机器学习
图像增强
LR
Pre-SR
SR
LBP-RAISR 算法基本架构
算法创新：LBP-RAISR算法
一、算法介绍
Notes: 训练

## Slide 5
一、算法介绍
三、FPGA系统介绍
二、架构与硬件实现
目录
CONTENTS

## Slide 6
硬件架构
Bicubic
基于机器学习图像增强
双三次插值
Adaptive Sharpener
二、架构与硬件实现

## Slide 7
硬件架构
二、架构与硬件实现

## Slide 8
色域转换
色域转换硬件实现
二、架构与硬件实现

## Slide 9
硬件架构
二、架构与硬件实现

## Slide 10
纹理分类 IP
提供对于单通道图像每个 5×5 或 3×3 图像块的纹理特征进行实时分类。
自适应锐化模块
可进行对于不同 5×5 的图像块根据其纹理类型进行实时增强。
纹理分类与自适应滤波
二、架构与硬件实现

## Slide 11
高斯卷积核
拉普拉斯卷积核
纹理分类器
纹理分类器结构
二、架构与硬件实现

## Slide 12
纹理分类中缓冲优化
二、架构与硬件实现
优化：
卷积时图像边缘像素填充为最邻近像素，通过行、列填充实现流水线。
卷积过程中边缘像素padding （行填充）
卷积过程中边缘像素padding （列填充）

## Slide 13
纹理分类中高斯卷积优化
二、架构与硬件实现
5 | 4 | 3 | 4 | 5
4 | 2 | 1 | 2 | 4
3 | 1 | 0 | 1 | 3
4 | 2 | 1 | 2 | 4
5 | 4 | 3 | 4 | 5
优化一：
根据矩阵数据中心对称分布， 25 个系数只需要存储 6 个，节省资源。
高斯卷积核数据分布
5 | 4 | 3 |  | 
 | 2 | 1 |  | 
 |  | 0 |  | 
实际存储 6 个系数

## Slide 14
纹理分类中高斯卷积优化
二、架构与硬件实现
优化一：
根据矩阵数据中心对称分布， 25 个系数只需要存储 6 个，节省资源。
优化二：
高度复用 DSP ，一个DSP在同一时间进行两个乘法运算。
DSP复用示意图

## Slide 15
纹理分类中拉普拉斯卷积优化
二、架构与硬件实现
1 | 1 | 1
1 | -8 | 1
1 | 1 | 1
拉普拉斯卷积核数据
优化：
加法代替卷积、乘法在移位体现。

## Slide 16
纹理分类中分类器的实现
二、架构与硬件实现
Data Split 区域划分模块
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1
1 |  | 0 |  | 1
1 |  |  |  | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15 bit
0 bit
16 bit
0
区域划分模块主要将后续进行统一编码与角度编码的像素区域进行提取。
7 bit

## Slide 17
纹理分类中分类器的实现
二、架构与硬件实现
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15 bit
0 bit
7 bit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
原始像素
变化检测
发生 0->1 变化
发生 1->0 变化
15 bit
0 bit
7 bit
Uniform Code 统一编码模块
统一编码模块用于对边缘区域的像素进行统一编码。

## Slide 18
纹理分类中分类器的实现
二、架构与硬件实现
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15 bit
0 bit
7 bit
原始像素
发生 1->0 变化
Angle Detect 角度编码模块
角度编码模块用于提取纹理方向。
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
像素变化检测
15 bit
0 bit
7 bit

## Slide 19
纹理分类中分类器的实现
二、架构与硬件实现
Address Code 地址编码模块
地址编码 = 统一编码 + 角度编码 + 二值化中心像素

## Slide 20
二、架构与硬件实现
图像数据
对应滤波器地址

## Slide 21
二、架构与硬件实现
自适应锐化模块可进行对于不同 5 × 5 的图像块根据其纹理特征进行实时增强。
该自适应锐化模块每个时钟周期可处理 4 个像素。

## Slide 22
二、架构与硬件实现
Filter type 滤波器类型
Pre-SR
Bicubic
双三次插值
基于纹理分类的锐化增强
LR
Pre-SR
SR
LBP-RAISR 算法基本架构
SR

## Slide 23
二、架构与硬件实现
Census Transform：
在图像中定义一个矩形窗口，矩形窗口遍历图像。以中心像素为参考像素，每个像素的灰度值与参考像素的灰度值比较，小于或等于参考值记为0，否则记为1。最后按位连接得到二进制编码流。

## Slide 24
二、架构与硬件实现

## Slide 25
全流水线Bicubic
图像超分辨率IP
APV21B - Real-time Video 16X Bicubic Super-resolution IP,
AXI4-Stream Video Interface Compatible, 4K 60FPS
二、架构与硬件实现
Notes: 训练

## Slide 26
基本框图
二、架构与硬件实现

## Slide 27
Bicubic计算流水线
二、架构与硬件实现

## Slide 28
乘法器1:2复用
二、架构与硬件实现

## Slide 29
乘法器1:2复用
二、架构与硬件实现

## Slide 30
乘法器1:2复用
二、架构与硬件实现

## Slide 31
运算单元
二、架构与硬件实现
MA Unit （乘加单元）

## Slide 32
运算单元
二、架构与硬件实现

## Slide 33
运算单元
二、架构与硬件实现

## Slide 34
一、算法介绍
三、FPGA系统介绍
二、架构与硬件实现
目录
CONTENTS

## Slide 35
系统框图
三、FPGA系统介绍

## Slide 37
Web服务使用介绍
三、FPGA系统介绍

## Slide 38
Web服务使用介绍
三、FPGA系统介绍

## Slide 39
谢谢各位老师！
综合结果
DataSet | Scale | Bilinear | Bicubic | RAISR | LBP-RAISR
Set5(PSNR) | x4 | 25.79 | 26.84 | 27.05 | 27.45
Set5(SSIM) | x4 | 0.765 | 0.790 | 0.803 | 0.811
Set5(LPIPS) | x4 | 0.335 | 0.310 | 0.269 | 0.168
GameSet(PSNR) | x4 | 30.83 | 31.51 | 31.59 | 31.79
GameSet(SSIM) | x4 | 0.847 | 0.862 | 0.861 | 0.866
GameSet(LPIPS) | x4 | 0.288 | 0.265 | 0.263 | 0.188
质量评分
Device | Configuration Parameters |  | Resource Utilization |  |  | 
 | Resolution PPC | fCLK (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | BRAMs
XCZU15EG | 3840 x 2160 4 | 150 | 5739 | 5732 | 440 | 40.5(BRAM) 25(URAM)